StVS – servising s.r.o

Partizánska cesta 5

974 00 Banská Bystrica

tel. 048/4327213

IČO: 44935668

DIČ: 2022875173

www.stvsservising.sk

Odkanalizovanie obcí Dlhé Pole, Svederník, Divina

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

A.     sprievodná  SPRÁVA

Investor           	: SEVAK a.s. Žilina

Číslo zákazky 	: 102-04/404-2021

Archívne číslo 	: 2365

Dátum               	: 2021 						Sada č.

# 1.  Identifikačné údaje stavby a investor

Názov stavby:	            Odkanalizovanie  obcí Dlhé Pole, Svederník, Divina

Miesto stavby:	            Dlhé Pole, Svederník, Divina, Divinka

Okres:	                      Žilina

Názov a sídlo investora:	 Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s.

Bôrická cesta 1960

Projektant:			 StVS -sevising s.r.o. Banská Bystrica

Prevádzkovateľ:	            Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s.

Bôrická cesta 1960

# 2.   Základné údaje charakterizujúce stavbu

Predmetom tejto PD je návrh riešenia odvedenia a následného čistenia odpadových splaškových vôd z obcí: Dlhé Pole, Svederník, Divina, Divinka  vrátane miestnych častí. Svederník má miestne časti Marček, Zarieč-Keblov a Zarieč. Miestnou časťou obce Divinka je Lalinok, k obci Divina patrí miestna časť Lúky. V súčasnej dobe nie je v dotknutých obciach vybudovaná kanalizácia. Väčšina odpadových vôd je zachytávaná v žumpách, alebo septikoch, poprípade vypúšťaná priamo do miestnych tokov.  Odpadové vody budú odvádzané z jednotlivých obcí vo veľkej miere gravitačným spôsobom a v miestach, kde to nedovoľujú spádové pomery pomocou čerpacích staníc a výtlačného potrubia  budú privádzané na SČOV Žilina.

Súčasťou PD budú aj odbočenia kanalizačných prípojok.

| Odkanalizovanie obcí Dlhé Pole, Svederník, Divina,Divinka |
| --- |
| Obec | Počet obyvateľov | Počet prípojok | dĺžka prípojok |
| Dlhé Pole | 2 000 | 751 | 2 957 |
| Svederník | 926 | 272 | 1 348 |
| Marček | 300 | 107 | 684 |
| Divinka,Lalinok | 1 030 | 290 | 1 168 |
| Divina | 2 384 | 683 | 2 896 |
| Spolu | 6 640 | 2 103 | 9 053 |

# 3.   Vykonané prieskumy

Pre stavbu bol vypracovaný  inžinierskogeologický prieskum  spoločnosťou GEO-FERRYS s.r.o. v novembri 2018. Na základe záverov z uvedeného prieskumu boli zatriedené zeminy:                       trieda 3 – 30%

trieda 4 -  50 %

trieda 5 - 20 %

Vzhľadom na zmenu umiestnenia niektorých čerpacích staníc bol vyhotovený doplnok k IGHP.  Vo februári 2022 bol vypracovaný spoločnosťou GEO-FERRYS s.r.o. inžinierskogeologický prieskum  pre stavebné objekty Čerpacie stanice ČSA,ČS8,ČS9,ČS11.

Na základe záverov z uvedeného prieskumu boli zatriedené zeminy pre objekty ČS:

trieda 3 – 20%

trieda 4 -  50 %

trieda 5 - 30 %

# 4.  Použité mapové a geodetické podklady

Pre spracovanie PD boli použité nasledovné podklady:

- Polohopisné a výškopisné domeranie akcie „Odkanalizovanie obcí Dlhé Pole,

Svederník, Divina  “, vypracované ALLGEO-om, Zvolen, december 2018

-  zisťovanie inžinierskych sietí a zakreslenie do mapového podkladu

-  mapové podklady poskytnuté prevádzkovateľom vodovodu

# 5. Členenie stavby na stavebné objekty

# Každá obec bude riešená ako samostatný  stavebný objekt

SO-01  Dlhé Pole-kanalizácia

SO-02  Svederník-kanalizácia

SO-03  Marček-kanalizácia

SO-04  Výtlak Marček - Svederník

SO-05  Výtlak Divina-Marček

SO-06  Divinka, Lalinok-kanalizácia

SO-07  Divina-kanalizácia

Stavebné objekty sa delia na:

SO - 01  Dlhé Pole-kanalizácia

SO – 01.1  Kanalizácia

SO – 01.2  Čerpacia stanica - strojnotechnologická časť

- elektročasť a ASRTP

SO – 01.3  Elektrická prípojka NN k ČS

SO - 02  Svederník-kanalizácia

SO – 02.1  Kanalizácia

SO – 02.2  Čerpacia stanica - strojnotechnologická časť

- elektročasť a ASRTP

SO – 02.3  Elektrická prípojka NN k ČS

SO - 03  Marček-kanalizácia

SO – 03.1  Kanalizácia

SO - 04  Výtlak Marček- Svederník

SO – 04.1  Kanalizácia

SO – 04.2  Čerpacia stanica - strojnotechnologická časť

- elektročasť a ASRTP

SO – 04.3  Elektrická prípojka NN k ČS

SO - 05  Výtlak Divinka-Marček

SO – 05.1  Kanalizácia

SO – 05.2  Čerpacia stanica - strojnotechnologická časť

- elektročasť a ASRTP

SO – 05.3  Elektrická prípojka NN k ČS

SO - 06  Divinka, Lalinok-kanalizácia

SO – 06.1  Kanalizácia

SO – 06.2  Čerpacia stanica - strojnotechnologická časť

- elektročasť a ASRTP

SO – 06.3  Elektrická prípojka NN k ČS

SO - 07  Divina-kanalizácia

SO – 07.1  Kanalizácia

SO – 07.2  Čerpacia stanica - strojnotechnologická časť

- elektročasť a ASRTP

SO – 07.3  Elektrická prípojka NN k ČS

# 6. Vecné a časové väzby stavby na okolie

Stavba rieši vybudovanie gravitačnej kanalizácie o celkovej dĺžke 52 997m, výtlačného potrubia  o celkovej dĺžke  cca 6 160m, čerpacích staníc v počte 13ks a k nim prislúchajúcich objektov. Vzhľadom na veľký rozsah stavby je potrebné stavbu etapovať. Časová realizácia je závislá od pridelených finančných prostriedkov.

| Objekt | Gravitačná kanalizácia(m) | Tlaková kanalizácia(m) | Spolu(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| SO-01 Dlhé Pole-kanalizácia | 15 251,8 | 239,7 | 15 491,5 |
| SO-02 Svederník-kanalizácia | 7 779,3 | 774,1 | 8 553,4 |
| SO-03 Marček-kanalizácia | 2 578,8 | 0,0 | 2 578,8 |
| SO-04 Výtlak Marček-Svederník | 0,0 | 1 775,3 | 1 775,3 |
| SO-05 Výtlak Divinka-Marček | 0,0 | 1 868,6 | 1 868,6 |
| SO-06 Divinka,Lalinok-kanalizácia | 6 256,5 | 1 358,1 | 7 614,6 |
| SO-07 Divina-kanalizácia | 14 970,9 | 143,9 | 15 114,8 |
| Spolu | 46 837,3 | 6 159,7 | 52 997,0 |

# 7. Charakteristika územia

Trasa navrhovanej  kanalizácie  bude vedená  katastrálnymi územiami  v Žilinskom kraji.  Situovanie trasy v cestách II. a III. triedy,  miestnymi cestami, pozdĺž štátnych, a miestnych komunikácií a  pozdĺž miestnych tokov je vo veľkej miere ovplyvnené podmienkami určenými vlastníkmi pozemkov.

Stavba bude realizovaná na týchto katastrálnych územiach.

|  | Názov | Katastrálne územie |
| --- | --- | --- |
|  | Dlhé Pole | Dlhé Pole |
|  | Svederník | Svederník |
|  | Marček | Svederník |
|  | Výtlak Marček, Svederník | Svederník |
|  | Výtlak Divinka-Marček | Svederník,Divinka |
|  | Divina | Divina |
|  | Divinka, Lalinok | Divinka |

8.  Skúšobná prevádzka a rozšírenie stavby

Stavba je takého charakteru, že nie je potrebná skúšobná prevádzka. Stavbu            po jej dokončení a kolaudácii je možné prevádzkovať a využívať.

Banská Bystrica:  2022

Vypracovala:        Ing. Dziacka